ALVA 640 Comfort

Handleiding

UDC-02037B

© 2013 Optelec, the Netherlands.

All rights reserved

Optelec

2993 LT  Barendrecht

The Netherlands

Telephone: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88 6783 400

Internet: www.optelec.com

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3

1.1.	Over deze handleiding	3

1.2.	ALVA 640 Comfort inhoud van de verpakking	3

2.	Kennismaking met uw ALVA 640 Comfort	4

2.1.	Beschrijving van de ALVA 640 Comfort	4

2.1.1.	Bovenzijde	5

2.1.2.	Rechterzijde	5

2.1.3.	Linkerzijde	5

2.1.4.	Duimtoetsen, eTouch navigatie toetsen en cursor routing	5

2.1.5.	ALVA 640 Comfort Brailletoetsenbord indeling	6

3.	Installatie	7

3.1.	ALVA 640 Comfort instellen	7

3.1.1.	Instellen USB verbinding	7

3.2.	Installeren ALVA 640 Comfort schermleessoftware drivers	7

3.3.	Bluetooth verbinding	8

4. Het ALVA 640 Comfort menu	10

4.1.	Local Menu	10

4.1.1.	Activeren van het Local Menu	10

4.1.2.	Instellingen in het Local Menu wijzigen	10

4.2.	Het Bluetooth menu	18

5.	Spanningsvoorzieningen	19

5.1.	USB aansluiting	19

5.2.	Interne batterij	19

6.	Het Braille toetsenbord gebruiken	20

6.1. Spatie commando‘s	20

6.2    Voorloop spatie commando‘s	21

6.3    Kortschrift Braille aan/uit	21

6.4.     Speciale karakters aan/uit	21

7. Notes	22

7.1	Notes opstarten	22

7.2 	Notes gebruiken	22

7.2.1	Tekst bewerken	22

7.2.2	Navigeren binnen Notes	23

7.2.3	Een selectie definiëren	23

7.2.4 Lezen in Notes	23

7.3	Het Notes Menu	24

7.3.1	Notes hoofdmenu	24

7.3.1.1 Bestand	24

7.3.1.2 Bewerken menu	25

7.3.1.3 Braille	25

7.3.1.4 Help menu	25

7.4	Notes sneltoetsen	26

Kennisgeving	27

Optelec kantoren	28

# Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ALVA 640 Comfort. De ALVA 640 Comfort combineert de functionaliteit van een klassieke Brailleleesregel met geavanceerde functionaliteit. Het hoogwaardige kwaliteitsniveau en de aantrekkelijke vormgeving maken de ALVA 640 Comfort een flexibele oplossing voor gebruik op het werk, op school, onderweg of thuis.

De ALVA 640 Comfort beschikt over de nieuwste hardware standaarden, zoals Bluetooth  verbinding en USB poorten. Dankzij de ergonomische vormgeving, de hoogwaardige kwaliteit van de Braillecellen en de uitgebreide navigatiemogelijkheden verleent de ALVA 640 Comfort u moeiteloos en eindeloos toegang tot de mogelijkheden van uw computer, telefoon of tablet. De ALVA 640 Comfort voorziet u, in combinatie met een schermleessoftware naar keuze van een voelbare en hoorbare interface.

De ALVA 640 Comfort heeft een doordacht ergonomisch ontwerp waardoor de navigatie en gebruiksmogelijkheden in combinatie met de schermleessoftware optimaal zijn. Hierdoor wordt communicatie met een computer, telefoon of tablet eenvoudiger en efficiënter.

De ALVA 640 Comfort is volgens de Open Standaard filosofie ontworpen en maakt gebruik van zogenaamde mainstream technologie. Hierdoor wordt ondersteuning door de meeste schermleessoftware en besturingssystemen mogelijk. Neem contact op met uw distributeur of met Optelec voor nadere informatie over schermleessoftware die de ALVA 640 Comfort ondersteunen. De functionaliteit van de ALVA 640 Comfort kan enigszins afwijken afhankelijk van de Brailleleesregel opties van uw schermleessoftware en de gebruikte hardware en besturingssysteem.

Mocht u vragen of suggesties hebben betreffende het gebruik van de ALVA 640 Comfort, neem dan contact op met uw leverancier of direct met het Optelec hoofdkantoor (zie gegevens op de laatste pagina van deze handleiding). Wij stellen uw opmerkingen zeer op prijs en hopen dat u met plezier gebruik zult maken van de ALVA 640 Comfort

## Over deze handleiding

Deze handleiding maakt u bekend met de mogelijkheden en het gebruik van de ALVA 640 Comfort. Wij verzoeken u deze handleiding aandachtig door te lezen alvorens u het apparaat gaat gebruiken. In deze handleiding staat geen informatie over schermleessoftware en hoe de 640 Comfort samenwerkt met deze software

## ALVA 640 Comfort inhoud van de verpakking

Het ALVA 640 Comfort pakket bevat de volgende onderdelen:

- Een beschermhoes

- De ALVA 640 Comfort

- USB kabel

- CD-ROM met ALVA 640 Comfort stuurprogramma’s (voor Windows 7 en hoger) en de documentatie

# Kennismaking met uw ALVA 640 Comfort

De ALVA 640 Comfort heeft 40 Braillecellen, geavanceerde navigatie mogelijkheden en een Braille toetsenbord. Dit hoofdstuk beschrijft de ALVA 640 Comfort.

## Beschrijving van de ALVA 640 Comfort

De ALVA 640 Comfort is op de juiste manier voor u geplaatst wanneer de Braille invoer toetsen het verst van u zijn verwijderd en de duimtoetsen aan de voorzijde zitten.

De ALVA 640 Comfort beschikt over:

- 40-cellige Brailleleesregel.

- Twee eTouch toetsen (links van de braille cellen) voor navigatie naar links of rechts of een andere schermleessoftware functie.

- Twee eTouch toetsen (rechts van de braille cellen) voor navigatie naar links of rechts of een andere schermleessoftware functie.

- Vijf duimtoetsen voor navigatie naar links, rechts, boven en beneden en het terugkeren naar de cursorpositie.

- 40 aanraakschakelaars

- Mini USB connector

- Aan/uit schakelaar

- De feature aansluiting

- De CTRL (Control) toets

- Een 8 toetsen Braille toetsenbord (van links naar rechts de toetsen 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8)

- Windows toets (om het Windows startmenu te openen)

- Enter toets

- Alt toets

- Spatiebalk                                    10

9			11  12                        13

7

2									                3

8 6

4 	       5             14                 1

### Bovenzijde

De ALVA 640 Comfort is uitgerust met een rij van 40 Braillecellen. Onder de rij Braillecellen bevindt zich een rij kleine, ronde toetsen, de zogenaamde aanraakschakelaars. Iedere Braillecel correspondeert met één aanraakschakelaar waaraan meerdere functies gekoppeld kunnen worden. Links en rechts van de Braillecellen bevinden zich twee groepen knoppen van elk twee toetsen. Dit zijn de eTouch toetsen. Door de toetsen in te drukken kunt u naar links, rechts, boven of beneden navigeren of er met de schermleessoftware een andere functie aan geven.

### Rechterzijde

Aan de rechterzijde van de ALVA 640 Comfort bevindt zich de aan/uit schakelaar. De ALVA 640 Comfort is ingeschakeld wanneer de rechthoekige toets is ingedrukt. Wanneer u de ALVA 640 Comfort inschakelt, hoort u een geluidssignaal.

### Linkerzijde

De linkerzijde van de ALVA 640 Comfort heeft twee aansluitingen. Van voor naar achter: mini USB connector en een zogenaamde ‘feature’ aansluiting. Tijdens de vrijgave van deze handleiding is nog geen functie toegekend aan de feature aansluiting.

### Duimtoetsen, eTouch navigatie toetsen en cursor routing

In deze paragraaf vindt u de standaardbenamingen voor alle ALVA 640 Comfort toetsen. Deze benamingen worden eveneens gebruikt in de handleiding van uw schermleessoftware als er verwezen wordt naar de ALVA 640 Comfort. De schermleessoftware bepaald hoe deze toetsen exact werken. Raadpleeg de documentatie van uw schermleessoftware voor details over de functionaliteit van de ALVA 640.Comfort

eTouch toetsen

De twee toetsen, welke zich aan iedere zijde van de Braille cellen bevinden, zijn de eTouch toetsen. Door deze toetsen in te drukken navigeert u naar links, rechts boven en beneden. Het is mogelijk andere Braillefuncties aan deze toetsen toe te kennen.

eTouch 1 	Toets linksboven gemarkeerd met twee verticale lijnen

eTouch 2 	Toets linksonder gemarkeerd met één horizontale lijn

eTouch 3	Toets rechtsboven gemarkeerd met twee verticale lijnen

eTouch 4 	Toets rechtsonder gemarkeerd met één horizontale lijn

Cursor Routing

Onder iedere Braillecel bevindt zich één, met de cel corresponderende aanraakschakelaar. Gewoonlijk worden ze gebruikt voor het plaatsen van de cursor op de betreffende Braillecel, voor het geven van een linker of rechter muisklik op die positie of voor het opvragen van extra informatie over de inhoud van de Braillecel.

Duimtoetsen

Aan de voorzijde van de ALVA 640 Comfort zijn vijf duimtoetsen geplaatst. Vier grotere, rechthoekige toetsen bevinden zich naast elkaar aan de voorzijde van de ALVA 640 Comfort. Een kleinere eveneens rechthoekige toets bevindt zich in het midden van de vier overige toetsen. Door één van de vier grotere toetsen in te drukken navigeert u naar links, rechts, boven of beneden. Door de middelste toets in te drukken keert u terug naar de cursorpositie.

### ALVA 640 Comfort Brailletoetsenbord indeling

De ALVA 640 Comfort heeft een acht toetsen Braille toetsenbord, een spatiebalk, een CTRL toets, een Windows toets, een Enter en een Alt toets. De spatiebalk is de lange toets in het midden van het toetsenbord. De vier langwerpige toetsen links en rechts van de spatiebalk zijn de Braille invoer toetsen. De vier vierkante toetsen links, rechts en tussen de braille invoer toetsen zijn de CTRL toets, de Windows toets, de Enter en de Alt toets. De toetsen zijn van links naar rechts als volgt gelabelled: Ctrl toets, Braille toets 7, Braille toets 3, Braille toets 2, Braille toets 1, Windows toets, Enter toets, Braille toets 4, Braille toets 5,  Braille toets 6, Braille toets 8 and the Alt toets.

# Installatie

In dit hoofdstuk wordt de installatieprocedure voor Dolphin,  JAWS en Window-Eyes schermleessoftware onder Microsoft Windows 7 en hoger en de Bluetooth installatie beschreven.

De ALVA 640 Comfort werkt met de meeste besturingssystemen, waaronder Windows 7, Windows 8, Linux, Apple OS X, Apple iOS, Google Chrome OS en Android. Kijk in de handleiding van de schermleessoftware hoe de leesregel ingesteld moet worden voor de door u gebruikte schermleessoftware.

## ALVA 640 Comfort instellen

### Instellen USB verbinding

De ALVA 640 Comfort maakt geen gebruik van speciale USB drivers. De ALVA 640 Comfort wordt automatisch herkent door Windows 7 of hoger en andere besturingssystemen, waarna deze de benodigde drivers zullen installeren.

- Verbind de ALVA 640 Comfort met de PC door middel van de bijgeleverde USB kabel.

- Een 8GB verwisselbare schijf zal op het scherm verschijnen. Deze schijf bevat de JAWS, Window-Eyes en Dolphin schermleessoftware drivers voor de ALVA 640 Comfort.

- Schakel de ALVA 640 Comfort in. Windows zal automatisch de benodigde drivers installeren. Dit duurt ongeveer een minuut. Zet de ALVA niet uit en  onderbreek de installatie niet. Hiervoor zijn geen verdere handelingen nodig. Zodra de verbinding tot stand is gekomen, zal de ALVA 640 Comfort een geluidssignaal laten horen. Tegelijkertijd zal de tekst “USB verbonden” op de Brailleleesregel worden weergegeven.

## Installeren ALVA 640 Comfort schermleessoftware drivers

Drivers voor de 640 Comfort zitten vaak al in de schermleessoftware. Het is daarom niet nodig om drivers te installeren. Kijk in de Schermleessoftware hoe de selectie en configuratie van de ALVA 640 Comfort werkt.

Alleen als de meegeleverde drivers (op de CD-rom en in het intern geheugen van de Alva) nieuwer zijn dan die bij de schermleessoftware zijn meegeleverd wordt geadviseerd om de drivers te installeren

- Plaats de meegeleverde ALVA 640 Comfort software CD-ROM in het CD-ROM station van uw PC.

- Na het plaatsen van de CD-ROM start het installatieprogramma automatisch (indien de optie Automatisch Afspelen is ingeschakeld).

  - Wanneer de optie Automatisch Afspelen niet is ingeschakeld, kies dan ‘Uitvoeren’ in het Startmenu, type d:\setup.exe (aangenomen dat d: de naam is van het CD-ROM station) en druk op de Entertoets.

  - Als alternatief kunt u het programma “Setup.exe” starten in de map ALVA map op de verwisselbare schijf in de ALVA 640 Comfort.

- Selecteer de optie “Installeren schermleessoftware drivers”

- Het installatieprogramma leidt u automatisch door de installatieprocedure.

- Het installatieprogramma zoekt automatisch naar een geïnstalleerde versie van JAWS, Window-Eyes en/of Dolphin schermleessoftware en installeert de benodigde drivers, handleidingen en ALVA BC6 Bluetooth tool.

## Bluetooth verbinding

Om een Bluetooth verbinding met de ALVA te maken met een PC, moet de verbinding opgezet worden met de ALVA Bluetooth tool die wordt meegeleverd bij de drivers.

Belangrijk: Gebruik alleen de ALVA Bluetooth tool om een Bluetooth verbinding met de PC op te zetten. Gebruik niet de standaard in Windows aanwezige tool. De ALVA Bluetooth tool registreert de ALVA bij de schermleessoftware.

Koppelen van de ALVA 640 Comfort met de ALVA BC6 Bluetooth tool

- Start de ALVA BC6 Bluetooth tool vanaf uw desktop of via het startmenu, alle programma’s, ALVA BC6, ALVA BC6 Bluetooth tool;

- Druk op de ‘Zoeken’ knop.

- Kies de “ALVA BC640 CF” vanuit de lijst door deze aan te vinken;

- Druk op “OK” als u de standaard pincode “0000” niet heeft gewijzigd. Voer anders uw pincode in en druk op “OK”.

Verbind het ALVA 640 Comfort Braille toetsenbord:

Let op: Deze stap kan overgeslagen worden wanneer u JAWS of Dolphin Supernova gebuikt omdat deze software directe Braille invoer ondersteunt en daarom de toetsenbord driver niet nodig is.

- In de ALVA Bluetooth tool, kies de ALVA BC640 CF die net gekoppeld is uit de lijst en klik rechts of druk op shift-F10;

- Kies “Connect keyboard” vanuit het context menu.

- Een nieuw scherm opent. In dit scherm, kiest u uw ALVA (Other device) en klik rechts of druk op shift-F10;

- In het context menu, kies “Properties”;

- Op het “Services” tabblad, vink het vakje aan om het toetsenbord te activeren.

Verbinding met de ALVA 640 Comfort verbreken

- In de ALVA Bluetooth tool kiest u de ALVA BC640 CF vanuit de lijst en vervolgens een rechter muisklik of druk op shift-F10;

- Kies “Unpair” uit het context menu en druk op enter.

Let op:

- Start de schermleessoftware opnieuw op om een Bluetooth verbinding te activeren

- De meeste schermleessoftware gebruiken de eerst gevinden ALVA. Zorg daarom dat uw ALVA bovenaan de lijst staat. Kies de “Up” knop in de ALVA Bluetooth tool om een ALVA bovenaab de lijst te zetten.

- Het uitvinken van het vinkvakje in het overzicht van verbonden ALVA’s in de Bluetooth tool zorgt er niet voor dat de koppeling wordt verbroken. Het uitvinken zorgt ervoor dat de schermleessoftware deze specifieke ALVA niet langer zal gebruiken en zal deze uit de lijst van beschikbare ALVA voor uw schermleessoftware verwijderen.

- Als er meerdere Bluetooth stacks op uw pc staan, kies dan degene die u met uw ALVA wilt gebruiken in de ALVA Bluetooth tool voor u verder gaat met het koppelen van de ALVA.

# 4. Het ALVA 640 Comfort menu

In dit hoofdstuk wordt het ALVA 640 Comfort Local Menu beschreven. Met het ingebouwde menu van de ALVA 640 Comfort kunt u diverse standaardinstellingen van de Brailleleesregel wijzigen.

Als het Local Menu wordt geactiveerd verschijnt het volgende bericht op de Brailleleesregel:

“ALVA 640 Comfort” gevolgd door de datum en tijd.

Dit bericht verdwijnt automatisch zodra de schermleessoftware is gestart en een verbinding met de ALVA 640 Comfort tot stand is gekomen.

## Local Menu

### Activeren van het Local Menu

Om het Local Menu van de ALVA 640 Comfort te activeren drukt u op Spatie + M (Braille toetsen 1, 3 en 4) en druk met de cursor routing toetsen op ‘Instellingen’.

Om het Local Menu te verlaten drukt u op eTouch toets 1, deze zit links naast de Braille cellen en is gemarkeerd met twee verticale lijnen.

Let op: Afhankelijk van uw Schermleessoftware moet u deze afsluiten om in het Local Menu te Kunnen komen.

### Instellingen in het Local Menu wijzigen

Met het Local Menu kunt u de ALVA  640 Comfort configureren of informatie over de huidige status van de ALVA  640 Comfort bekijken.

Local Menu					Toetscombinatie

Volgend menu item				Duimtoets 4

Vorig menu item				Duimtoets 2

Selecteer menu item			Duimtoets 3

Volgend veld in menu item			Duimtoets 5

Vorig veld in menu item			Duimtoets 1

Wijzig waarde in veld van menu item	Duimtoets 2 of 4

Gewijzigde waarde in veld van menu	Duimtoets 3

item opslaan en veld afsluiten

Menu afsluiten zonder wijzigen op te	eTouch toets 1

slaan

N.B. Als indicatie dat het Local Menu is geactiveerd, zal op de Brailleleesregel worden weergegeven (onderstreept) met punt 7 en 8.

Het Local menu heeft de volgende opties:

Batterij:  45%, laden

Batterij geeft informatie over de batterijstatus en laadstatus.

Wanneer the USB verbinding wordt gebruikt, zal de batterij van de ALVA 640 Comfort automatisch laden via de USB poort.

Notes

Notes. Dit menu item activeert Notes. Dit kan ook met de sneltoets spatie + N. Afhankelijk van de gebruikte schermleessoftware moet deze software wellicht eerst worden afgesloten om gebruik te kunnen maken van de Notes functie.

Datum/Tijd: 01/01/2014 01:00:00

Datum en tijd. Dit menu item geeft de huidige datum en tijd weer. Om datum en tijd in te stellen en de weergave van datum en tijd te wijzigen, verwijzen wij u naar de menu opties ‘datuminstellingen’, ‘tijdsinstellingen en ‘weergave datum en tijd’.

Bluetooth status: verbonden

Bluetooth status geeft aan of de Bluetooth verbinding van de ALVA 640 Comfort is geactiveerd of gedeactiveerd.

Bluetooth koppeling instellen

Bluetooth koppeling instellen. Wanneer dit menu item wordt geactiveerd, zal de huidige Bluetooth verbinding worden gedeactiveerd en zal de ALVA 640 Comfort zichtbaar zijn voor andere Bluetooth apparaten. Alternatief: net aan- en uitschakelen van de ALVA 640 Comfort zal de huidige Bluetooth verbinding deactiveren en de Bluetooth module in zichtbare status plaatsen.

Bluetooth: aan

Bluetooth aan/uit. De ALVA 640 Comfort Bluetooth module kan uitgeschakeld worden.

Bluetooth pin: 0000

Bluetooth PIN. De ALVA 640 Comfort is beveiligd middels een Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN). Hiermee voorkomt u dat andere mensen een draadloze verbinding met uw ALVA 640 Comfort kunnen maken. Dit menu item biedt u de mogelijkheid uw persoonlijke PIN code in te voeren. De standaard PIN is 0000. Het invoeren van dit nummer is noodzakelijk wanneer u een draadloze verbinding met uw PC of ander Bluetooth apparaat wilt maken.

Bluetooth naam: ALVA BC640 CF

Bluetooth naam. Specificeer de Bluetooth naam voor de ALVA 640 Comfort. Deze functie maakt het mogelijk een unieke naam toe te kennen aan de ALVA 640 Comfort wanneer u een draadloze Bluetooth verbinding wilt maken met uw PC of ander Bluetooth apparaat. De standaard Bluetooth naam is ‘ALVA BC640 CF’. Wijzig de standaard naam niet wanneer u de ALVA met Apple en Android apparaten gebruikt. Apple en Android apparaten vereisen dat de Bluetooth naam begint met ‘ALVA BC640’.

Slaap: 150

Slaap. Standaard staat de slaaptijd functie ingesteld op 150 seconden. Kies een tijdsduur variërend van 5 seconden tot 255 seconden. De ‘Slaap’ parameter geeft aan hoelang het duurt voordat de Brailleleesregel overschakelt naar de slaapstand zodra deze niet meer wordt gebruikt. Om de slaapfunctie uit te schakelen, selecteert u de optie “nooit”. In de slaapstand verbruikt de ALVA 640 Comfort vrijwel geen stroom.

Braille configuratie

Braille configuratie. Dit menu bevat drie menu items: toetsenbord lay-out, Braille tabel en kortschrift (Grade 2) tabel. Deze worden gebruikt om de vertaling te maken van de invoer op het Braille toetsenbord voor de interne Notes en schermleessoftware of schermleessoftware drivers die geen Braille invoer ondersteunen.

Apple VoiceOver, Android BrailleBack, Jaws en Dolphin Supernova zijn voorbeelden van schermleessoftware die Braille invoer ondersteunen. Deze schermleessoftware worden daardoor niet beïnvloed door de instellingen in dit menu.

Het is belangrijk om dezelfde toetsenbord indeling op de Alva te kiezen als die in Windows. De Windows toetsenbord indeling staat in het Windows configuratiescherm / Toetsenborden en andere invoermethoden wijzigen. Wanneer een toetsenbord indeling is gekozen zal de ALVA de Braille tabel en kortschrift tabel matchen. Als er geen bijpassende Braille tabel is, zullen er geen wijzigingen worden gemaakt. Als alternatief kan er handmatig een andere Braille tabel of kortschrift tabel worden gekozen. De standaard Braille tabel is de NABCC (North American Braille Character Code) en de US English kortschrift tabel. De geselecteerde Braille tabel wordt gebruikt in het Local Menu.

Schermleessoftware hebben hun eigen Braille tabellen. De Braille op de leesregel kan daardoor niet worden beïnvloed met de ALVA 640 Comfort. In de schermleessoftware wordt een andere Braille tabel gekozen voor weergave van Braille op de leesregel.

Om kortschrift Braille (Grade 2) invoer aan of uit te zetten, druk op spatie + B1245 (Braille toetsen 1, 2, 4, 5). De ALVA 640 Comfort geeft een aantal geluiden om aan te geven dat het kortschrift Braille aan of uit staat. Spatie + B234 zet de speciale karakter set aan of uit voor talen waarbij meervoudige taal invoer nodig is. Wanneer de Arabische Braille invoer is geselecteerd, kan met de toetscombinatie tussen Engels en Arabisch worden geschakeld.

Let op: JAWS en Dolphin Supernova gebruiken hun ingebouwde Braille vertaling. Daarom zal de spatie + B1245 combinatie niet werken bij gebruik van deze schermleessoftware.

Puntdruk: 5

Puntdruk. Hiermee selecteert u de hoeveelheid weerstand die de punten bieden bij het lezen van de Braillecellen. De puntdruk kan worden ingesteld op de waarden 1 tot en met 5, waarbij de waarde 1 correspondeert met de kleinste weerstand en de waarde 5 met de hoogste weerstand. De standaard puntdruk is 5.

Aantal statuscellen: 0

Aantal statuscellen. Het standaard aantal ingeschakelde statuscellen is 0. Om statuscellen in te schakelen, selecteert u een waarde van 1 tot 20 statuscellen. Als de instelling 0 is, zijn alle statuscellen gedeactiveerd en worden alle 40 Braillecellen gebruikt als leescellen.

Statuscellen geven interessante informatie over de tekst die op het scherm wordt weergegeven, de Windows toetsen en de status van de schermleessoftware.

Let op: schermleessoftware zoals JAWS negeren deze instelling. In de documentatie van Jaws staat hoe statuscellen ingesteld kunnen worden.

Statuscellen: Links

Statuscellen. Standaard bevinden de statuscellen zich aan de linkerzijde. Naar wens kunnen de statuscellen zowel aan de linker- als rechterzijde van de Brailleleesregel worden weergegeven.

Status cells: Left

Status cells. The default position of the status cells is on the left. Select the position of the status cells either on the left or right side on the Braille display.

Let op: schermleessoftware zoals JAWS negeren deze instelling. In de documentatie van Jaws staat hoe statuscellen ingesteld kunnen worden.

Splitsing activeren: uit

Splitsingspunt actief. Wanneer de splitsingsfunctie op de ALVA 640 Comfort is geactiveerd, wordt de Brailleleesregel verdeeld in twee segmenten. Deze functie maakt het mogelijk tegelijkertijd twee apparaten te gebruiken. Bijvoorbeeld, de uitvoer van de Bluetooth schermleessoftware van een mobiele telefoon kan worden weergegeven op de eerste 10 Braillecellen, terwijl de overige 29 cellen kunnen worden gebruikt om de uitvoer van de PC schermleessoftware via de USB verbinding weer te geven. Om de scheiding tussen het eerste en tweede segment aan te geven, zullen in de tussenliggende cel alle punten omhoog staan. Hiermee wordt aangeven waar het eerste segment eindigt en het tweede segment begint. Het eerste segment geeft standaard de informatie weer die verzonden wordt via de Bluetooth verbinding. Het tweede segment heeft een standaard lengte van 29 cellen en geeft informatie weer die via de USB verbinding wordt verzonden. Om gebruik te maken van deze functie dient uw schermleessoftware deze optie te ondersteunen. Raadpleeg de handleiding van uw schermleessoftware voor nadere informatie.

Splitsingspunt configuratie menu: Splitsingspunt actief: uit

Splitsingspunt actief. Het eerste item in het Splitsingspunt configuratiemenu is de optie om deze instelling aan of uit te zetten.

Splitsingspunt configuratie menu: Splitsingspunt: 5

Splitsingspunt. Stel het aantal cellen in voor het splitsingspunt.

Splitsingspunt configuratie menu: Regel indeling: BT-USB

Regel indeling. Deze optie geeft aan welke verbinding is ingesteld voor welk deel van de leesregel. Standaard is de Bluetooth verbinding gekoppeld aan het eerste segment en de USB aan het tweede. De indeling kan worden gewijzigd met de snelle menu Spatie+M. Kies in dit menu de ‘Voorkeursinterface’ en kies met de cursorrouting de gewenste instelling.

Splitsingspunt configuratie menu: Toetsen naar: links segment

Toetsen naar. Wanneer een segment is gekozen worden de toetsen van de ALVA 640 Comfort naar het geselecteerde segment gestuurd. Het segment kan worden gewijzigd met de snelle menu Spatie+M. Kies in dit menu de ‘Voorkeursinterface’ en kies met de cursorrouting de gewenste instelling.

Herhalingstoetsen: aan

Herhalingstoetsen. De herhalingsfunctie van de duimtoetsen kan worden aangezet of uitgezet. Wanneer u een duimtoets ingedrukt houdt, en de herhalingsfunctie is geactiveerd, zal deze duimtoets zich iedere halve seconde herhalen. Zodoende kunt u, door middel van het ingedrukt houden van de duimtoets, snel navigeren.

2de rij aanraakschakelaars: aan

2de rij aanraakschakelaars. De ALVA 640 Comfort beschikt over één rij aanraakschakelaars. Wanneer u een willekeurige aanraakschakelaar langer indrukt, wordt een tweede rij aanraakschakelaars geactiveerd. Dit biedt u de mogelijkheid zowel een linker- als een rechter muisklik uit te voeren met slecht één rij aanraakschakelaars. Wanneer deze functie is geactiveerd, zal de ALVA 640 Comfort onderscheid maken tussen een korte en een lange klik. Het kort indrukken van een aanraakschakelaar zal worden herkend als het indrukken van een toets van de eerste rij aanraakschakelaars, terwijl het langer ingedrukt houden van een toets zal worden herkend als het activeren van de tweede rij aanraakschakelaars. De lengte van een “lange klik” kan worden ingesteld. Standaard staat dit ingesteld op 0.5 seconden. De toekenning van functies aan de eerste en tweede rij aanraakschakelaars is afhankelijk van de schermleessoftware. Raadpleeg de documentatie van uw schermleessoftware voor nadere informatie over deze functie.

Vertraging 2de rij aanraakschakelaars: 500 ms

Vertraging 2de rij aanraakschakelaars. De tijdsperiode waarna de 2de rij aanraakschakelaars wordt geactiveerd kan worden bepaald door middel van het instellen van de vertragingstijd. Standaard staat deze ingesteld op 500 ms oftewel een halve seconde.

Geluid: uit

Geluid. Het geluid kan in- of uitgeschakeld worden. Wanneer geluid is ingeschakeld, zal een kort geluidssignaal hoorbaar zijn na het indrukken van een willekeurige toets. Indien u geen geluid wenst te horen, schakelt u deze functie uit. Per groep toetsen kunnen geluidssignalen in- of uitgeschakeld worden.

Geluid aanraakschakelaars: aan

Geluid aanraakschakelaars. Het geluid van de aanraakschakelaars kan in- of uitgeschakeld worden. Wanneer de functie is ingeschakeld, is een kort geluidssignaal hoorbaar wanneer een aanraakschakelaar wordt ingedrukt. Indien u geen geluid wenst te horen bij het indrukken van een aanraakschakelaar, schakelt u deze functie uit.

Geluid eTouch toets: aan

Geluid eTouch toets. Het geluid van de eTouch toetsen kan in- of uitgeschakeld worden. Wanneer deze functie is ingeschakeld, is een kort geluidssignaal hoorbaar wanneer een eTouch toets wordt ingedrukt. Indien u geen geluid wenst te horen bij het indrukken van een eTouch toets, schakelt u deze functie uit.

Geluid duimtoets: aan

Geluid duimtoets. Het geluid van de duimtoetsen kan in- of uitgeschakeld worden. Wanneer deze functie is ingeschakeld, is een kort geluidssignaal hoorbaar wanneer u een duimtoets indrukt. Indien u geen geluid wenst te horen bij het indrukken van een duimtoets, schakelt u deze functie uit.

Tijd instellen: 01:01:00

Tijd instellen. Met deze functie stelt u de tijd in van de interne klok.

Datum instellen: 01:01:2014

Datum instellen. Met deze functie stelt u de datum in van de ALVA.

Datum weergave: dd-mm-yyyy

Datum weergave. Deze functie biedt u de mogelijkheid de weergave van de datum in te stellen. De datum kan als volgt worden weergegeven: dd-mm-yyyy, yyyy-mm-dd en mm-dd-yyyy.

Datum scheidingsteken: /

Datum scheidingsteken. Deze functie biedt u de mogelijkheid het datum scheidingsteken in te stellen. Standaard wordt het “/” symbool gebruikt. U heeft de volgende keuzes:  “/”, “:”, “.” of “-“.

Tijdsweergave: 24 uur

Tijdsweergave. Deze functie biedt u de mogelijkheid de weergave van de tijd in te stellen. Standaard is deze ingesteld op 24 uurs weergave. De tijd kan als 24 uurs- of 12 uurs weergave worden ingesteld.

Tijdsscheidingsteken:

Tijdsscheidingsteken. Deze functie biedt u de mogelijkheid het tijdsscheidingsteken in te stellen. Standaard wordt het “:” symbool gebruikt. U heeft de volgende keuzes:  “.”  of “:“.

Taal: Engels

Taal. Selecteer de taal van het Local Menu.

Voorkeursinterface: Bluetooth

Voorkeursinterface. Selecteer de interface die uw voorkeur heeft: Bluetooth of USB. Wanneer de ALVA 640 Comfort aan 2 apparaten is verbonden; via Bluetooth en USB, zal de ALVA 640 Comfort enkel via de voorkeursinterface “communiceren”. Standaard is deze ingesteld op Bluetooth. In de standaardsituatie zal de ALVA 640 Comfort, wanneer deze via Bluetooth en USB is aangesloten op 2 apparaten, enkel via de de Bluetooth verbinding “communiceren”. De USB verbinding zal genegeerd worden.

ALVA Systeem disk: aan

ALVA Systeem disk. Wanneer de systeem disk aan staat, is de disk zichtbaar en toegankelijk voor Windows. Wanneer uitgeschakeld kan Windows deze niet benaderen, zodat de disk niet te zien zal zijn zodra de ALVA 640 Comfort wordt aangezet.

BT MAC: xxxx:xx:xxxxxx

BT MAC. BT MAC verwijst naar het Bluetooth MAC adres van de ALVA 640 Comfort. Een Bluetooth MAC adres is uniek voor ieder Bluetooth apparaat.

Firmware: #.#.# BT: #.##.#

Firmware versie. Deze functie geeft informatie omtrent de versie van de ingebouwde software (firmware) en de versie van de software voor de Bluetooth module van de ALVA 640 Comfort.

Hardware: 98

Hardware versie. Deze functie geeft informatie over de revisie van de ALVA 640 Comfort hardware.

Herstel fabrieksinstellingen

Herstel fabrieksinstellingen. Deze functie biedt u de mogelijkheid terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Indien u deze optie selecteert, keert de ALVA 640 Comfort terug naar de fabrieksinstellingen. U kunt eveneens terugkeren naar de fabrieksinstellingen door het bestand SETTINGS.A6 te verwijderen van de interne ALVA_BC6 schijf. Om het bestand SETTINGS.A6 te verwijderen:

- Verbindt uw ALVA 640 Comfort met de USB poort van uw PC door gebruik te maken van de meegeleverde USB kabel

- De ALVA_BC6 driver zal automatisch verschijnen

- Lokaliseer en open de systeemmap

- Lokaliseer het SETTINGS.A6 bestand

- Verwijder het bestand

Om de interne schijf te formatteren en all instellingen terug te zetten naar standaard, houdt de duimtoetsen 1 en 5 ingedrukt terwijl terwijl u de ALVA aanzet. Alle notities worden verwijderd en ook de kortschrift Braille tabellen. Deze kortschrift tabellen moeten opnieuw worden geïnstalleerd, anders werken deze niet meer. Om de Braille tabellen te installeren voert u de ALVA installatie uit.

N.B.: De systeemmap is een verborgen map. Om verborgen mappen te zien, dient u de optie “toon verborgen bestanden en mappen” in Windows Explorer te activeren.

Test modus

Test modus. Wanneer u de indruk heeft dat bepaalde toetsen of Braillecellen niet reageren, kunt u gebruik maken van het test submenu. De ALVA 640 Comfort kent twee ingebouwde testprocedures: een Braillecel test en een toetsentest. Wanneer u de toetsentest activeert, zal het indrukken van een willekeurige toets een unieke vorm aannemen op de Brailleleesregel. Wanneer u de Braillecel test activeert zullen de punten van alle Braillecellen achtereenvolgens omhoog en omlaag gaan.

## Het Bluetooth menu

Gebruik het snelle menu Spatie+M om bij het Bluetooth menu te komen. Open het Bluetooth menu door deze te activeren met de cursorrouting. Sluit het Bluetooth menu af met eTouch toets 1.

BT: Braille toetsenbord

Bluetooth Menu. Het Bluetooth Menu toont de status van de verschilende Bluetooth verbindingen. Als een verbiding is geactiveerd komen punt 7 en 8 omhoog. Door met de cursorrouting op een verbinding te drukken wordt een Bluetooth verbinding gemaakt of afgesloten.

# Spanningsvoorzieningen

Er zijn twee manieren om uw ALVA 640 Comfort van spanning te voorzien:

- Via de USB aansluiting

- Via de interne batterij

In de volgende paragrafen vindt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

## USB aansluiting

Wanneer de ALVA 640 Comfort via een USB kabel direct aan de PC wordt aangesloten, ontvangt de ALVA 640 Comfort de spanning via de USB kabel. Via de USB verbinding wordt voldoende spanning geleverd om de interne batterij op te laden en de ALVA 640 Comfort te bedienen.

## Interne batterij

Een interne batterij voorziet de ALVA 640 Comfort van spanning wanneer geen USB kabel wordt gebruikt. Wanneer de batterij volledig is geladen, zal de ALVA 640 Comfort ongeveer 12 uur gebruikt kunnen worden.

# 6.	Het Braille toetsenbord gebruiken

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de Braille toetscombinaties waarmee toetsenbord functietoetsen kunnen worden ingegeven. Er zijn twee soorten functietoetsen: spatie commando’s om toetsenbord functietoetsen in te geven en voorloop spatie commando’s om functie toetscombinaties in te geven.

## 6.1. Spatie commando‘s

Spatie commando’s zijn Braille toetscommando’s in combinatie met de spatiebalk. Deze spatie commando’s worden gebruikt om functietoetsen zoals Home, End, Backspace, Delete en Escape in te geven. Let op: deze commando’s kunnen alleen gebruikt worden met schermleessoftware die niet de directe Braille invoer ondersteunen. JAWS, Dolphin Supernova, VoiceOver en BrailleBack hebben hun eigen commando's voor deze functies. Kijk in de documentatie van de betreffende schermleessoftware voor een overzicht van de commando’s voor deze functies.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de spatie commando’s:

| Spatie commando | Toetsenbord commando |
| --- | --- |
| Backspace | Spatie + b12 |
| Escape | Spatie + b15 |
| Delete | Spatie + b45 |
| Pagina omhoog | Spatie + b13 |
| Pagina omlaag | Spatie + b46 |
| Home | Spatie + b123 |
| End | Spatie + b456 |
| Tab | Spatie + b56 |
| Shift-Tab | Spatie + b23 |
| Shift-Spatie | Spatie + b7 |
| Pijl omhoog | Spatie + b1 |
| Pijl omlaag | Spatie + b4 |
| Pijl links | Spatie + b3 |
| Pijl rechts | Spatie + b6 |
| Woord links | Spatie + b2 |
| Woord rechts | Spatie + b5 |
| Shift-Pijl omhoog | Spatie + b17 |
| Shift-Pijl omlaag | Spatie + b47 |
| Shift-Pijl links | Spatie + b37 |
| Shift-Pijl rechts | Spatie + b67 |
| Shift-Pagina omlaag | Spatie + b467 |
| Shift-Pagina omhoog | Spatie + b137 |
| Shift-Home | Spatie + b1237 |
| Shift-End | Spatie + b4567 |
| Shift-Delete | Spatie + b457 |
| Shift-Escape | Spatie + b157 |

## 6.2    Voorloop spatie commando‘s

Er zijn vier voorloop spatie commando’s om de functietoetsen F1 tot en met F12 (Spatie + b124 om de letter F te activeren, gevolgd door het getal 1 tot en met 12) in te geven: Insert (Space + b24), Caps Lock (Space + b14) en Num Lock (Space + b136).

Om één van de funtietoetsen F1 tot en met F12 in te geven, drukt u achtereenvolgens op Spatie + b124 (Spatie + F) gevolgd door een karakter. Deze kan worden ingevoerd met de karakters “a” tot en met “l”, waarbij het karakter “a” gelijkstaat aan F1 en “l” gelijkstaat aan F12. Om de functietoets F1 in te voeren met behulp van het ALVA 640 Comfort toetsenbord, typt u achtereenvolgens Spatie + b124 gevolgd door de letter “a” (Brailletoets 1). Wanneer u nogmaals op Spatie + b124 drukt, wordt deze functie afgesloten.

De Insert en Caps Lock functie kunnen op eenzelfde manier ingegeven worden, waarbij Spatie + b24 gebruikt dient te worden voor Insert, Spatie + b14 voor Caps Lock en Spatie + b136 voor Num Lock. Om een Insert + J commando te geven, gebruikt u de combinatie Spatie + b24 gevolgd door de letter “j” (Brailletoetsen 2, 4, 5). Door tweemaal het Insert, Num Lock of Caps Lock commando in te geven, zal dit commando, afhankelijk van de huidige status, in- of uitgeschakeld worden.

## 6.3    Kortschrift Braille aan/uit

Met het Spatie + G commando (of Spatie + b1245) kan kortschrift (Grade 2) Braille aan- of uitgeschakeld worden. De kortschrift Brailletabel kan worden ingesteld in het Local Menu/ Braille configuratie/ Kortschrift Brailletabel.

Voordat er gebruik gemaakt kan worden van invoer via kortschrift moeten de kortschrift Braille tabellen geïnstalleerd zijn. Om deze te installeren:

- Sluit de ALVA 640 Comfort aan op de PC via USB en zet deze aan.

- Start de ALVA 640 Comfort installatie via de setup op de CD of op de interne schijf in de ALVA.

- Kies ‘installeer kortschrift braille tabellen’ en wacht tot de installatie klaar is.

Let op: JAWS, Dolphin Supernova, Voice Over en BrailleBack gebruiken hun eigen kortschrift Braille tabellen.

## 6.4.     Speciale karakters aan/uit

Met Spatie + b234 kan de speciale karakters invoer aan- en uitgezet worden. Deze mogelijkheid wordt gebruikt voor Arabische Braille invoer. Hiermee kan tijdens de invoer van Arabische Braille een Engels woord of zin worden ingevoerd zonder naar een andere Braille tabel te hoeven schakelen.

# 7. Notes

Met de Notes applicatie kunnen korte notities worden geschreven en opgeslagen in het interne geheugen van de ALVA 640 Comfort. De Notes applicatie beschikt over een aantal functies voor het invoegen en aanpassen van tekst, waaronder functies voor het kopiëren, knippen, plakken en selecteren van tekst.

Voor het gebruiken van Notes is geen veagrbinding met een PC nodig. Om notities in te voeren, dient u gebruikt te maken van het ALVA 640 Comfort Braille toetsenbord.

In Notes ingevoerde tekst zal bewaard worden in tekst formaat. Om de Braille invoer correct te vertalen moet de juiste Braille tabel geselecteerd zijn in het menu van de ALVA (Braille configuratie). Als tekst in kortschrift Braille wordt ingevoerd, wordt het bestand ook in kortschrift opgeslagen. Om het bestand om te zetten naar tekst formaat, sla het bestand dan op via de menu optie ‘Contracted to text’ in het Notes Braille menu.

Notes kan tekst bestanden lezen die met Windows Notepad of Word zijn gemaakt en zijn opgeslagen als ‘txt bestand’. Bestanden kunnen van en naar het interne geheugen van de ALVA worden gekopieerd met Windows Explorer. De bestanden moeten in de Notes map van het interne geheugen worden opgeslagen.

## 7.1	Notes opstarten

Er zijn twee manieren om Notes op te starten:

- Druk op spatie + b1345 om Notes op te starten.

- Open het Local Menu en start Notes.

In beide gevallen zal Notes een nieuw bestand openen. Om Notes te kunnen gebruiken kan het nodig zijn om de schermleessoftware af te sluiten

## 7.2 	Notes gebruiken

Deze paragraaf zal dieper ingaan op de gebruiksopties van Notes.

### 7.2.1	Tekst bewerken

De volgende spatie commando’s kunnen worden gebruikt om teksten te bewerken.

| Spatie commando | Toetsenbord combinatie |
| --- | --- |
| Backspace | Spatie + b12 |
| Delete | Spatie + b45 |

### 7.2.2	Navigeren binnen Notes

Met behulp van onderstaande commando’s kan door Notes genavigeerd worden:

| Spatie commando | Toetsenbord combinatie |
| --- | --- |
| Vorig karakter | Spatie + b3 |
| Volgend karakter | Spatie + b6 |
| Vorige regel | Spatie + b1 |
| Volgende regel | Spatie + b4 |
| Vorig woord | Spatie + b2 |
| Volgend woord | Spatie + b5 |

Als alternatief kunnen de aanraakschakelaars gebruikt worden om de cursor door te tekst te bewegen.

### 7.2.3	Een selectie definiëren

Met behulp van onderstaande stappen, kan een tekstblok geselecteerd worden:

- Plaats de cursor aan het begin van het tekstblok dat u wenst te selecteren;

- Druk Ctrl+J in om het begin van het tekstblok te definiëren;

- Verplaats te cursor naar het eind van het tekstblok;

- Druk Ctrl+K om het einde van het tekstblok te definiëren.

Een geselecteerd tekstblok kan met de functies knippen, kopiëren en plakken op een andere positie in de tekst worden toegevoegd. De sneltoets combinaties voor knippen, kopiëren en plakken zijn respectievelijk Ctrl+X, Ctrl+C en Ctrl+V. Daarnaast kunnen de commando’s ook via het Notes menu worden geactiveerd.

### 7.2.4 Lezen in Notes

Met onderstaande commando’s kunnen binnen de Notes applicatie teksten gelezen worden:

| Commando | ALVA 640 Comfort toets |
| --- | --- |
| Naar links lezen | Duimtoets 1 of eTouch 1 |
| Regel omhoog | Duimtoets 2 of eTouch 2 of spatie + b1 |
| Terug naar de cursor | Duimtoets 3 |
| Regel naar beneden | Duimtoets 4 of eTouch 4 of spatie + b4 |
| Naar rechts lezen | Duimtoets 5 of eTouch 3 |

## 7.3	Het Notes Menu

Het Notes menu kan met behulp van de Alt-toets worden geactiveerd. Door op de aanraakschakelaar te klikken, zal het menu item worden geopend. Wanneer de Alt-toets nogmaals wordt ingedrukt, zal het menu worden afgesloten. Binnen het Notes menu kunnen opties met behulp van sneltoetsen worden geactiveerd. In paragraaf 7.4 vindt u een overzicht met sneltoetsen

### 7.3.1	Notes hoofdmenu

Om het hoofdmenu te openen, dient u de Alt-toets in te drukken. Het Notes menu bestaat uit de volgende submenu’s:

- Bestand

- Bewerken

- Braille

- Help

Het menu kan worden afgesloten met de Alt-toets.

### 7.3.1.1 Bestand

Om het submenu Bestand te openen, klikt u in het hoofdmenu op Bestand. U kunt hiervoor gebruik maken van de aanraakschakelaars. Het submenu Bestand bestaat uit de volgende opties:

- Nieuw

- Openen

- Opslaan

- Opslaan Als

- Verwijderen

- Afsluiten

Nieuwe Notitie

Om een nieuwe tekst aan te maken, klikt u in het submenu Bestand op Nieuw. Indien het huidige document niet is opgeslagen, zal Notes u eerst verzoeken uw wijzingen op te slaan

Open Notitie

Om een bestaande tekst te openen, klikt u, met behulp van de aanraakschakelaars, op Openen in het submenu Bestand. Een lijst met opgeslagen notities zal worden weergegeven op de Brailleleesregel.

Notitie Opslaan

Om een notitie op te slaan, klikt u in het submenu Bestand op Opslaan. Indien de notitie nog geen naam heeft, zal Notes u verzoeken een bestandsnaam in te voeren

Opslaan Als

Wanneer u de optie Opslaan Als selecteert, zal Notes u verzoeken een naam toe te kennen aan uw notitie. Indien de opgegeven naam reeds bestaat, zal Notes u vragen of u het bestaande bestand wilt vervangen. Wanneer u “Nee” kiest, dient u een andere bestandsnaam op te geven.

Notitie verwijderen

Als voor verwijderen wordt gekozen komt de vraag om een bestand te selecteren om te verwijderen. Bevestig het verwijderen door op “Ja” te klikken.

Notes Afsluiten

Klik op Afsluiten om Notes af te sluiten. Indien de huidige notitie niet is opgeslagen, zal Notes u vragen of u het bestand wilt opslaan. Wanneer u “Ja” kiest, dient u een bestandnaam op te geven. Klikt u op “Nee” dan zal Notes afgesloten worden zonder uw bestand op te slaan.

### 7.3.1.2 Bewerken menu

Het submenu Bewerken bestaat uit de volgende opties:

- Knippen

- Kopiëren

- Plakken

- Zoeken

- Vind volgende

Knippen

Wanneer u de optie “knippen” kiest, zal een eerder geselecteerd woord of tekstblok worden geknipt. Het geselecteerde woord of tekstblok kan op een andere locatie binnen de tekst worden geplakt. De sneltoets voor “knippen” is Ctrl+X.

Kopiëren

Wanneer u de optie “kopiëren” kiest, zal een eerder geselecteerd woord of tekstblok worden gekopieerd. Het geselecteerde woord of tekstblok kan op een andere locatie binnen de tekst worden geplakt. De sneltoets voor “kopiëren” is Ctrl+C.

Plakken

Om een eerder “geknipt” of “gekopieerd” tekstblok of woord in te voegen, gebruikt u de functie “plakken”. Als alternatief kunt u de sneltoets Ctrl+V gebruiken

Zoeken

Om een woord of zin te zoeken in een tekst, kies voor zoeken en voor de tekst in die gezocht moet worden. Start het zoeken met Enter.

Vind volgende

Met Vind volgende ga je door met zoeken naar de tekst die in Zoeken is ingevoerd.

### 7.3.1.3 Braille

Als er ingevoerd wordt in kortschrift Braille, zal het bestand ook in kortschrift Braille worden bewaard. Om dit bestand in tekstformaat, sla het bestand dan op met de optie “Contracted to text” in het Notes Braille menu.

### 7.3.1.4 Help menu

Het Help menu geeft u informatie over de applicatie. Gebruik de toetscombinatie Space+b15 om het scherm af te sluiten

## 7.4	Notes sneltoetsen

Onderstaand vindt u een overzicht van de meest gebruikte sneltoetscombinaties binnen de Notes applicatie:

| Commando | Toetsenbord combinatie |
| --- | --- |
| Vorige regel | Spatie + b1 |
| Vorig woord | Spatie + b2 |
| Vorig karakter | Spatie + b3 |
| Volgende regel | Spatie + b4 |
| Volgend woord | Spatie + b5 |
| Volgend karakter | Spatie + b6 |
| Backspace | Spatie + b12 |
| Delete | Spatie + b45 |
| Escape | Spatie + b15 |
| Kopiëren | Spatie + b14 |
| Begin selectie markeren | Spatie + b245 |
| Einde selectie markeren | Spatie + b13 |
| Nieuwe notitie | Ctrl + b1345 |
| Notitie openen | Ctrl + b135 |
| Notitie opslaan | Ctrl + b234 |
| Plakken | Ctrl + b1236 |
| Openen / Afsluiten Notes Menu | Alt |

Kennisgeving

Deze apparatuur is zodanig ontwikkeld en getest dat aan de onderstaande voorschriften wordt voldaan:

en  voor een digitaal apparaat, klasse B, overeenkomstig de regels in sectie 15

Deze eisen zijn vastgesteld ter voorkoming van storingen in andere installaties. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden. Als de installatie- en gebruiksinstructies niet worden opgevolgd, kan de apparatuur storingen veroorzaken in het radioverkeer. Er kan echter nooit helemaal worden uitgesloten dat er in bepaalde installaties toch storingen optreden. Als de apparatuur storingen veroorzaakt in de radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, kan de gebruiker proberen de storing te verhelpen door één van de volgende stappen te ondernemen:

- Wijzig de stand van de ontvangstantenne of verplaats de ontvangstantenne

- Zet de apparatuur en het ontvangsttoestel verder uit elkaar.

- Sluit de apparatuur aan op een contactdoos die op een ander circuit zit dan het circuit waarop het ontvangsttoestel is aangesloten.

- Neem voor hulp contact op met de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus

Garantie

Optelec garandeert vanaf de dag van levering, dat de ALVA 640 Comfort geen gebreken vertoont door defecten aan materiaal of assemblage.

Garantie is niet overdraagbaar en is niet geldig bij gebruik door groepen en / of bedrijven. Hiervoor gelden lokale afspraken. De ALVA 640 Comfort is ontwikkeld voor individueel gebruik in huis of kantoor. Optelec behoudt het recht voor om een te repareren ALVA 640 Comfort te vervangen door een identiek apparaat. In geen geval is Optelec of één van zijn distributeurs verantwoordelijk voor gebreken of verkeerd gebruik. Gebruikers reparaties zijn beperkt tot het vervangen van ALVA 640 Comfort modules. Deze garantie is enkel geldig in het land van aankoop en met intacte zegels. Neem voor verder garantiebepalingen of aanspraken, voor of na de garantieperiode, contact op met uw leverancier. Optelec neemt geen verantwoordelijkheid voor gebruik van de ALVA 640 Comfort, anders dan beschreven in deze handleiding.

Optelec kantoren

Optelec Nederland BV

Breslau 4

2993 LT Barendrecht

Nederland

T: +31 (0)88 6783 555

www.optelec.nl

Optelec NV

Baron Ruzettelaan 29

B-8310 Brugge

België

T: +32 (0)50 35 7555

www.optelec.be

Optelec U.S. Ltd

3030 Enterprise Court, Suite C

Vista, CA 92081

U.S.A.

T. +1 (800) 826-4200

www.optelec.com

Optelec Canada

1832, Boulevard Marie-Victorin

Longueil, QC J4G 1Y9

Canada

T : +1 (800) 665-3005

www.optelec.com

Optelec Limited

2, Millfield House, Woodshots Meadow

Watford, WD18 8YX

Verenigd Koninkrijk

T: +44 (0)1923 23 13 13

www.optelec.co.uk

Tieman GmbH

Fritzlarer Strasse 25

34613 Schwalmstadt

Duitsland

T: +49 (0)6691 96170

www.tieman.de

Optelec Hoofdkantoor: Breslau 4 - 2993 LT Barendrecht – Nederland – T: +31 (0)88 678 3444 – www.optelec.com